## Slide 1
基于形态学的数字图像处理
叶志鹏

## Slide 2: 基于形态学的数字图像处理
  基于形态学的数字图像处理介绍
  腐蚀与膨胀
  基于形态学的边界提取
  开操作与闭操作
  击中与不击中
  细化与粗化

## Slide 3: 我们能学到什么？
腐蚀操作去除图像的某些部分

## Slide 4: 我们能学到什么？
基于膨胀操作的图像文字断裂修复

## Slide 5: 我们能学到什么？
基于膨胀+XOR操作的边界提取

## Slide 6: 我们能学到什么？
开闭操作的指纹图像滤波

## Slide 7: 我们能学到什么？
基于形态学的文字识别

## Slide 8: 我们能学到什么？
。。。。。。

## Slide 9: 基于形态学的数字图像处理介绍
图像形态学是一组应用于改变图像形状的操作。
形态学常常用于黑白图像，一般来说 ‘0’ 代表背景图， ‘1’ 代表前景图。
图像形态学操作是一种块到像素的映射。
图像形态学的算子称为结构元。
为图像集合， 为结构元（集合），数学形态学运算是用对 进行操作；结构元要素要指定一个原点（参考点），且一般比图像小。

## Slide 10: 腐蚀运算的定义
腐蚀运算的数学定义为：
数学解释让结构元 在图像上移动，在中的所有 的集合。
某种意义上，形态学操作有点类似于之前学过的卷积运算，只不过卷积是运算，腐蚀运算是逻辑运算，非线性的。
腐蚀操作的一维形式

## Slide 11: 腐蚀运算的二维形式 (重点)
例题：假设我们采用零填充方式，结构元 和 图像 定义如下。用 对 做腐蚀操作，会得到什么结果？

## Slide 12: 腐蚀运算的编程实例
from skimage import morphology import numpy as np se = np.ones((3,3)).astype('uint8') f = np.array([[0,1,1,1,1,0,0,0], [0,1,1,1,1,0,0,0], [0,0,1,1,1,0,0,0], [0,1,0,1,0,0,0,0], [0,1,1,1,1,1,1,0], [0,1,1,0,0,0,1,0], [0,1,1,1,1,1,1,0], [1,1,1,1,1,1,1,0]]) out = morphology.erosion(f, se) print(out)
[[0 0 1 1 0 0 0 0]
[0 0 0 1 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 1 1 1 1 0 0]]
[[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 1 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0]]

## Slide 13: 腐蚀运算的编程实例
from scipy import ndimage as ndi
def binary_erosion(image, footprint=None, out=None): if out is None: out = np.empty(image.shape, dtype=bool) ndi.binary_erosion(image, structure=footprint, output=out, border_value=True) return out
skimage的实现
from skimage import morphology import numpy as np from scipy import ndimage as ndi se = np.ones((3,3)).astype('uint8') f = np.array([[0,1,1,1,1,0,0,0], [0,1,1,1,1,0,0,0], [0,0,1,1,1,0,0,0], [0,1,0,1,0,0,0,0], [0,1,1,1,1,1,1,0], [0,1,1,0,0,0,1,0], [0,1,1,1,1,1,1,0], [1,1,1,1,1,1,1,0]]) # out = morphology.erosion(f, se) out = ndi.binary_erosion(f, se, border_value=0).astype('uint8') print(out)
一种正确的实现

## Slide 14: 腐蚀运算的编程实例
Lab: 如何不使用第三方库，自己实现一个腐蚀操作？

## Slide 15: 腐蚀运算的特性与应用
腐蚀运算常常用在以下三种场景：
    使物体边缘平滑
    去除稀疏的小物体
    模式匹配的预处理
右图展示了不同大小的结构元，对图像腐蚀过后的结果。

## Slide 16: 膨胀运算的定义
膨胀运算的数学定义为：
数学解释让结构元 在图像上移动，交集的所有 的集合。
膨胀操作的一维形式

## Slide 17: 膨胀运算的二维形式 (重点)
例题：假设我们采用零填充方式，结构元 和 图像 定义如下。用 对 做膨胀操作，会得到什么结果？
[[1 1 1 1 1 1 0 0]
[1 1 1 1 1 1 0 0]
[1 1 1 1 1 1 0 0]
[1 1 1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1]]

## Slide 18: 膨胀运算的特性与应用
膨胀运算常常用在以下三种场景：
    合并断裂的物体
    去除稀疏的小的背景图案
    是物体变得更大，更平滑

## Slide 19: 膨胀运算的特性与应用
基于膨胀操作的图像文字断裂修复

## Slide 20: 膨胀与腐蚀运算的比较
膨胀与腐蚀操作是最基本的图像形态学运算。
膨胀与腐蚀是对偶 (傅里叶变换与反变换)操作：
  腐蚀缩小前景图，增大背景图
  膨胀增大前景图，缩小背景图

## Slide 21: 膨胀与腐蚀运算随堂练习
零填充、常数填充、镜像填充、重复填充

## Slide 22: 膨胀与腐蚀运算的有趣应用-数硬币
彩色灰度二值
膨胀
腐蚀
连通区域个数（4连通/8连通）
代码：项目

## Slide 23: 膨胀与腐蚀运算的有趣应用-边界提取
边界 = 膨胀(image) – image [XOR]
如何控制边界大小？
我们能否使用腐蚀操作？[小物体]
代码：项目
基于膨胀+XOR操作的边界提取

## Slide 24: 开运算的定义
开运算是使用相同的结构元，对图像先做腐蚀操作，再做膨胀操作。
数学表达式为：

## Slide 25: 开运算的定义
开运算可以看成结构元在前景图中滑动，所产生的区域。
也可以看成前景图的凸角变圆。

## Slide 26: 开运算的特性
开运算具有幂等性，即操作 次的效果与操作一次的效果相同。

## Slide 27: 开运算的应用
移除图像中小物体

## Slide 28: 开运算的应用
分开细连接的物体

## Slide 29: 开运算的应用
开操作能够找出简单的形状

## Slide 30: 闭运算的定义
闭运算是使用相同的结构元，对图像先做膨胀操作，再做腐蚀操作。
数学表达式为：

## Slide 31: 闭运算的定义
闭运算可以看成结构元在背景图中滑动，所产生的区域。
也可以看成背景图的凸角变圆。
闭运算具有幂等性，即操作 次的效果与操作一次的效果相同。

## Slide 32: 闭运算的应用
移除前景图的孔

## Slide 33: 闭运算的应用
连接靠近的物体

## Slide 34: 开运算与闭运算的总结
开运算与闭运算是一对对偶操作。
数学表达式：
闭运算可以看成结构元在背景图中滑动，所产生的区域。
开运算可以看成结构元在前景图中滑动，所产生的区域。

## Slide 35: 击中或击不中（Hit-or-miss）的定义
击中或击不中用于检测图像中的形状
数学表达式为：
举例：检测形状D

## Slide 36: 击中或击不中（Hit-or-miss）的定义
D 对 A 腐蚀后

## Slide 37: 击中或击不中（Hit-or-miss）的定义
对 腐蚀后

## Slide 38: 击中或击不中（Hit-or-miss）的定义
，即可得到图形位置

## Slide 39: 击中或击不中（Hit-or-miss）的应用

## Slide 40: 随堂练习
膨胀，腐蚀，开操作，闭操作的结果图。

## Slide 41: THANKS,希望大家实验课玩的愉快！